Bordereau de soumission

Échelle d'accès en toiture avec rail antichute intégré

Pos. XX.XXX: Échelle avec rail antichute intégré

Le SafeLadder est une échelle fixe en aluminium anodisé 6060T6. L'échelle a un rail antichute vertical intégré dans les deux montants.

Le SafeLadder est certifié suivant à la norme antichute EN353-1: 2014 et EN14122

L'utilisateur final porte un harnais antichute conforme à la norme EN361 et connecte un chariot antichute vertical au montant Safeladder. En cas de chute, le chariot se verrouille instantanément sur le rail antichute, grâce à un mécanisme de came. Lors de la montée et de la descente, le chariot se déplace facilement le long du rail. L'utilisateur final n'a à aucun moment besoin de se déconnecter lorsqu'il atteint la toiture.

Les barreaux de l'échelle sont constitués d'un profilé rectangulaire en aluminium de 30 mm. Les barreaux ont une largeur de 400mm. La distance entre deux barreaux est de 280mm.

L'échelle est fixée par des supports au mur. L'élément inférieur est fixé avec 4 supports. L'espacement entre deux paires de supports est max. 3000mm. La longueur des supports dépend de la construction du mur. Le min. la distance entre le mur ou tout obstacle et les barreaux est de 180mm.

Les supports courts sont en aluminium. Les modèles plus longs de 300 mm et plus sont fabriqués en acier inoxydable AISI304 de haute qualité. Les supports sont fixés sur de parois en béton ou des poutres en aciers.

Les jonctions d'échelle sont en aluminium et sont boulonnées. Ils permettent un alignement parfait entre les éléments de l'échelle afin que le chariot passe en douceur.

Si l'échelle mesure plus de 9000mm de hauteur, elle est équipée d'un repose-pied pliable en acier inoxydable et en aluminium.

Le repose-pied pliable permet au travailleur de se reposer, tout en étant connecté en toute sécurité à l'échelle par le rail antichute. Le repose-pied est une alternative sûre à la clause à plusieurs sections mentionnée dans EN14122.

Si l'échelle est installée dans une zone accessible au public, elle doit être équipée d'une porte anti-intrusion selon EN14122. La porte anti-intrusion est en acier inoxydable et mesure au moins 2000 mm de haut.

Marques proposées : Fallprotec ou équivalent

Type: SafeLadder

Longueur :

Pos. XX.XXX: Plateforme d’accès en toiture

Le haut du SafeLadder est équipé d'une plate-forme de parapet avec rail antichute intégré.

La plate-forme a une extension droite sur le côté gauche et droit pour aider l'utilisateur à sortir de l'échelle.

La plate-forme a des mains courantes des deux côtés à 1100 mm de hauteur.

La plate-forme est fixée sur le côté intérieur du parapet avec une paire de supports.

La plateforme est équipée d'un point d'ancrage antichute pour sécuriser la transition entre l'échelle et le toit.

Pos. XX.XXX: Équipement de protection individuelle (E.P.I.)

Armoire pour stocker l'équipement EPI contenant:

- Chariots antichute verticaux SafeLadder VIA4

Marques proposées : Fallprotec

Type: SafeLadder VIA 4

Quantité: 2